## Slide 1
-
-
-
-
-

## Slide 2
Contents
.....
Next...
내용 작성 중

## Slide 3
Title

## Slide 4
. Glossary of Terms
접지(Earth): 전기회로나 기기의 일부를도선으로 연결하여 대지에 접속하는 것(감전방지와 설비보안 목적) 이온(Ion): 전기를 띤 원자(전자 증감에 따라 양이온, 음이온으로 구분) 가공선(Aerial wire): 전봇대 등 시설된 전선(가선: 전설을 시설하는 것) 기전력(Electromotive force): 전위차를 일으켜 연속해서 전류가 흐르게 하는 힘 코일(Coil): 도선을 통이나 나선 모양으로 감은 것으로 솔레노이드 코일이라고도 함 교류(Alternation Current, AC): 크기와 방향을 주기적으로 바꾸는 전압과 전류 자계(Magnetic field): 자기력이 작용하는 물리적 공간(자기력은 자력선으로 나타내고 N극에서 나와 S극으로 들어감) 주파수(Frequency): 교류전압 또는 전류가 1초 동안에 반복되는 횟수, 단위 Hz 송전(Power transmission): 발전소에서 배전용 변전소로 전력을 보내는 것 단자(Terminal): 전기 회로의 끝에서 도선을 접속하는 부분 단락(Short): 전위차가 있는 두 점이 접속되는 것 직렬(Series): 전기기구 등을 순서에 따라 종렬 접속하는 것 지락(Grounding): 전위를 가진 전기회로의 일부가 이상 상태로 대지와 전기적으로 연결되는 것 전압(Voltage): 전류를 흐르게 하는 전원작용의 크기를 나타내는 양 전압강하(Voltage drop): 어떤 물질에 전류가 흐르면 흘러들어온 점의 전위보다 흘러나가는 점의 전위가 낮아지는 것 전위(Electric potential): 전압 0에 대한 어느 지점의 전압 전위차(Potential difference): 두 점 간에 생긴 전위차 전하(Electric charge): 물질이 전기를 띠는 것을 대전이라하고, 전기량을 전하라 함 전계(Electric field): 정전력이 작용하는 곳, 정전계의 약자 전원(Power source): 전지나 발전기 등 전류를 연속해서 보내기 위해 전압을 발생하는 장치 도체(Conductor): 전기를 흘려보내는 물질 배전(Power distribution): 배전용 변전소에서부터 수용장소까지의 전선로 부하(Load): 전력공급을 받아 전기적 에너지를 소비하는 것 병렬(Parallel): 전기기구의 양끝을 묶어서 연결하는 방법 방전(Electric discharge): 공기 중에서 전류가 흐르는 현상 회로(Circuit): 전류회로, 전류가 흐르는 길

## Slide 5
전압(Voltage)
전압(Voltage) 전기 회로의 두 점 사이에 존재하는 전기적 위치 에너지의 차이 단위: V(볼트) 기호: V or E 표현: (W: 에너지 J, Q: 전하) = 1 C 전하를 이동시키기 위해 1 J의 일이 필요한 에너지 차이 종류  직류 전압(DC Voltage): 시간 변화에도 크기와 방향이 변하지 않는 일정한 전압  교류 전압(AC Voltage): 시간 변화에 따라 크기와 방향이 주기적으로 변하는 전압 응용  전기 회로의 전압원  전압 분배기: Vout = Vin ×  전압 증폭기 하나의 점전하에 의해 생기는 전위  아무것도 없는 공간에 존재하는 점전하 q가 있을 때, 전하에서 r만큼 떨어진 곳의 전위: 여러 점전하에 의해 생기는 전위  공간에 점전하 n개가 존재할 때, 특정 지점의 전위: 전기 쌍극자의 전위  연속적인 전하 분포  전기장과의 관계  
Notes: https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A0%84%EC%9C%84

## Slide 6
전력(Power)
전력(Power) 단위 시간당 에너지가 변환되거나 소비되는 속도 단위: W(와트) 기호: P 표현: (E: 에너지, t: 시간) = VI = I2R = V2/R 종류  직류 전력: 시간 변화에도 변하지 않는 일정한 전력(P=VI cosθ에서 θ=0인 경우)  교류 전력: 시간 변화에 따라 변하는 전력 - 유효 전력(Active Power)  실제 소비되는 전력, 저항에서 열로 소비하는 전력, P = VI cosθ [V, I: 실효 전압, 실효 전류]  단위: W(와트)  전압과 전류의 위상이 같으면, θ=0 이므로, P=VI = I2R (순수 저항만 있는 전력 계통) - 무효 전력(Reactive Power)  실제로 아무 일도 하지 않고 열 소비도 하지 않는 전력(L과 C의 저장요소에서 에너지 저장과 방출을 반주기마다 반복하는 전력)  에너지가 저장되고 다시 반환되는 전력(연결된 부하에서 소비되지 않고, 발전소와 부하 사이를 왔다갔다하는 전력)  단위: VAR(볼트암페어리액턴스)  Ex) 전류가 전압보다 θ만큼 늦은 지상이라 할 때(R-L 회로), V(t) = Vsin(wt) i(t) = Isin(wt-θ)  유효분 = icosθ  ip(t) = Isincos(wt-θ) p(t) = V(t) × ip(t) = 1/t × ∫(Vsin(wt) × Isincos(wt-θ))  P = VI cosθ  커패시터 부하(R-C 회로) - 전압의 위상이 전류보다 90도 늦음 - 피상 전력(Apparent Power)  실효 전력과 무효 전력의 합성  단위: VA (볼트암페어) 효율성: 주어진 전력에서 유용한 일을 하는 정도  효율성 = 출력전력/입력전력*100

## Slide 7
전류(Current)
전류(Current) 전류: 전하의 이동, 단위 시간 당 전하량의 변화 방향: +  - (전자 이동방향과 반대) 단위: A(Ampere) = 1 [C] / 1 [s] = = 종류  직류(Direct Current, DC): 시간 변화에도 일정한 값을 가짐  교류(Alternative Current, AC): 시간 변화에 따라 위상이 변하는 전류  맥류(Rectified Current): 교류전원을 정류하여 만든 직류전원, Diode Bridge Circuit 이용, 위상 변화가 없어 직류로 구분 측정  암페어미터(Ammeter): 회로를 직렬로 연결하여 전류 측정  클램프 미터(Clamp meter): 전선 주위에 클램프를 감아 전류 측정, 회로 분리 없이 전류 측정 옴의 법칙(V=IR)과 키르히호프 전류 법칙(Kirchhoff’s current law, KCL)을 따름 영향  전류가 흐를 때 열 발생  전류가 흐르는 도선 주위에 자기장 형성  전해질 용액에서 화학 반응 일으킴 전하(Electric charge): 물질을 구성하는 원자들의 전기적 성질  양전하와 음전하로 나뉨(양전하는 전기장 내 전기장의 방향과 같은 방향으로 힘 받고, 음전하는 반대 방향으로 힘 받음)  단위: C (Coulombs), 1 [C]: 6.242 × 1018 개의 기본 전하(기본 전하: 전자나 양성자가 가지는 전하의 크기, 1.602 × 10-19 [C])  성질 - 전하량 보존 법칙: 전하는 생성, 파괴될 수 없고 이동만 가능하며 대수적 합은 일정 - 양자화: 전하는 기본 전하의 정수배로 존재(불연속적 값으로 존재)  상호작용 - 쿨롱의 법칙(Coulomb’s law): 두 전하 사이의 전기력은 전하의 크기에 비례, 거리 제곱에 반비례() (=8.987×109 [N‧m2/C2]) - 전기장(Electric field): 전하는 주위에 전기장을 형성(전기장 세기 [N/C])  이동: 전하의 이동은 전류 형성 - 물질의 전기적 특성에 따른 분류  도체(Conductor): 전하가 쉽게 이동할 수 있는 물질  반도체(Semi-conductor): 경우에 따라 도체, 절연체가 되는 물질  부도체/절연체(Insulator): 전하가 쉽게 이동할 수 없는 물질
원자
원자핵
전자
중성자
양성자
자유전자
이온
홀(캐리어)
Notes: https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%BF%A8%EB%A1%B1_%EB%B2%95%EC%B9%99

## Slide 8
옴의 법칙(Ohm’s Law)
옴의 법칙(Ohm’s Law) 전기 회로에서 전압(V), 전류(I), 저항(R) 간의 관계를 설명하는 기본 법칙(V=IR) 확장  직렬 회로 - 저항이 직렬로 연결되어 있고, 전체 저항은 각 저항의 합 - 전체 전류는 동일, 각 저항에 걸리는 전압은 다름  병렬 회로 - 저항이 병렬로 연결되어 있고, 전체 저항은 각 저항의 역수의 합의 역수 - 전체 전압은 동일하며, 각 저항에 흐르는 전류는 다름  정전압 회로 - 전압 일정, 전류는 저항에 반비례 - 전류 계산 수행  정전류 회로 - 전류 일정, 전압은 저항에 비례 - 전압 계산 수행 한계  비선형 소자에 제한 - 선형 소자(저항)에서만 정확히 성립 - Diode, Transistor와 같은 비선형 소자에는 직접 적용X  온도 변화에 대한 영향 - 저항은 온도에 따라 변함

## Slide 9
저항(Resistance) (1)
저항(Resistance) 전기 회로에서 전류의 흐름을 방해하는 물질 또는 소자의 특성 단위: Ω [Ohm] 종류  고정 저항기: 저항값이 고정된 소자(탄소 피막, 금속 피막, 권선형, 시멘트, Array)  가변 저항기: 저항값을 조절할 수 있는 소자(포텐셔미터[Potentiometer], 트리머[Trimmer] 등)  특수 저항기: 특정 조건에서 저항값이 변화하는 소자(서미스터, LDR 등) 특성  저항값: 색 코드/숫자로 표시  전력: 저항기가 견딜 수 있는 최대 전력, 정격 전력의 ½ 정도의 소비전력을 가지는 저항을 주로 사용  온도 계수: 저항값은 온도에 따라 변함 응용  전류 제한, 전압 분배, 필터 회로, 신호 처리 컨덕턴스(Conductance): 저항의 역수, 전류를 얼마나 잘 전달할 수 있는지를 나타내는 물리량  단위: S (지멘스)  전도율과의 관계 - 전도율은 물질의 전류 전달 능력, 컨덕턴스는 특정 도전체의 전류 전달 능력을 나타냄( S = [σ: 전도율, A:단면적, L: 길이])  AC회로에서는 임피던스(Impedance)의 실수부와 관련있음 저항값 읽기  저항 종류에 따라 저항값 해석이 다름  탄소/금속 피막 저항은 띠의 색과 개수에 따라 저항값이 정해짐(0~9: 검갈빨주노초파보회흰, 금: 0.1 오차 5%, 은: 0.01 오차 10%) - 4 색 띠의 경우, 1, 2 색 띠는 값, 3 색 띠 승수, 4 색 띠 오차 Ex) 갈 검 빨 금  100 Ω (95~105 Ω)저항 저항 종류에 따른 특징  탄소 피막: 온도에 따른 저항값 변화, 미세한 노이즈  금속 피막: 온도에 따른 작은 저항값 변화, 노이즈 강인, 작은 오차(!% 이하), 정밀 측정기기/고급 오디오 등 사용  권선형: 열에 강하고, 잡음에 강함(1% 이하)  시멘트: 열에 강하고, 수 W급 대전력으로 사용  Array: 공통 GND를 다수 저항을 통해 연결하여 사용할 때 사용  가변: 라디오/오디오 볼륨 조절  SMD: 구조 단순, 소형 제작 가능, 노이즈 심함, 고전력에 취약, 디지털 회로에 사용

## Slide 10
저항(Resistance) (2)
저항은 도체 길이(L)에 비례하고, 단면적(A)에 반비례  - (rho) : 저항률(Resistivity), 비저항  물질이 전류의 흐름을 얼마나 잘 방해하는지를 나타내는 물리적 특성(재료의 고유 특성)  물질의 종류, 온도에 따라 달라짐  단위: Ω‧m  공식: (R: 저항, S: 단면적, L: 길이)  특성 - 금속은 일반적으로 저항률이 낮고, 절연체는 저항률이 높음 - 대부분 금속은 온도가 상승하면 저항률 증가, 반도체의 경우 온도 상승 시 저항률 감소 경향  대표값: 구리(1.68×10-8), 알루미늄(2.82×10-8), 금(2.44×10-8), 실리콘(2.3×103), 유리(1010~1014) - σ (sigma) : 전도율, 저항률의 역수(도체가 전류를 얼마나 잘 통과시키는지 나타냄)  단위: S/m (S: 지멘스)  탄소 피막 저항의 경우, 코딩 내부에 나선형 홈이 있는데 홈의 길이(L)가 길수록 저항 증가, 홈의 너비(A)가 클수록 저항 감소 저항과 온도의 관계  도체(금속)의 저항과 온도 관계(선형) - 저항은 온도에 비례(온도 증가에 따라 금속 내 원자들이 진동하여 전자 이동 방해) - R(T) = R0(1+α(T-T0) [R(t): 현재 온도 T에서의 저항, R0: 기준 온도 T0에서의 저항, α: 온도 계수(Temperature Coefficient of Resistance, TCR)] - 온도 계수는 재료에 따라 다르고, 금속의 경우 양수  반도체의 저항과 온도 관계(비선형) - 저항은 온도에 반비례(온도 증가에 따라 전자와 정공이 더 많이 생성되기 때문) - R(T) = R0 ‧ eEg/k/T [R(T): 현재 온도 T에서의 저항, R0: 기준 온도에서의 저항, Eg: 반도체의 밴드갭 에너지, k: 볼츠만 상수, T: 절대 온도]

## Slide 11
커패시터/축전기(Capacitor/Condensor) (1)
커패시터(Capacitor) 정전용량을 전기적 퍼텐셜 에너지로 저장하는 장치(수동소자) 단위: F (패럿): 1V전압이 걸렸을 때 1C의 전하를 잡아 둘 수 있는 능력 표현: (A: 판 면적, d: 판 사이 거리, ϵ: 유전율) 연결에 따른 커패시터 용량 계산  직렬 연결:  병렬 연결: 구조  도체판(Conducrive Plate): 두 개의 금속 도체로 구성되고 전하를 저장  유전체(Dielectric): 두 도체판 사이에 위치한 절연체 물질로, 전기장을 강화하고 전하의 축적을 도움, 유전체 종류에 따라 커패시터 특성과 용도가 달라짐 기능  전압이 높을 때 충전, 전압이 낮을 때 방전하여 전원 전압과 동일한 크기의 전위차를 유지  직류 전원에 연결하면 충전 동안 전류 크기가 감소하다 전류가 흐르지 못하게 됨(전압 변화에 저항해 전압의 급격한 변화를 방지 인덕터(Inductor)는 전류 변화에 대해서) 특징  정전용량(Capacitance): 커패시터가 저장할 수 있는 전하의 양  전압 정격(Voltage Rating): 커패시터가 안전하게 견딜 수 있는 최대 전압  등가 직렬 저항(Equivalent Series Resistance): 커패시터 내부의 저항 성분을 나타내며 낮을수록 좋은 성능  유전 손실(Dissipation Factor): 커패시터에서 손실되는 에너지를 나타내며 낮을수록 효율 높음 응용  에너지 저장: 전원 공급 장치에서 일시적인 전력 공급에 사용  신호 필터링: 고주파 신호를 통과시키고, 저주파 신호를 차단하는 역할(직류 차단, 교류 통과 성질 이용)  타이밍 회로: RC 회로에서 타이머나 펄스 생성기에 사용  전압 조절: 전압을 평활화하여 일정한 전압을 유지하는데 도움 수학적 표현  (I: 전류, C: 정전용량)  (C: 정전용량, I: 전류)  RC회로: (시간 t가 증가할수록 V0에 수렴)
Notes: https://blog.naver.com/lagrange0115/220665397730
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%B6%95%EC%A0%84%EA%B8%B0

## Slide 12
커패시터/축전기(Capacitor/Condensor) (2)
커패시터 종류(유전체가 다름)  세라믹: 비극성, 소형 전자 회로에서 주로 사용, 고주파 응답이 좋고, 온도 안정성 우수, 노이즈를 GND로 통과시키는 용도로 많이 사용  적층 세라믹: 온도 특성과 주파수 특성이 양호, 소형이기에 바이패스용으로 많이 사용  전해: 극성(띠 부분 음극), 전원 공급 장치에 주로 사용, 큰 용량 제공, 극성을 가짐, 낮은 주파수 특성을 가지고 있어 정류회로에서 평활회로, 저주파 바이패스 용으로 사용  필름: 비극성, 플라스틱 필름을 유전체로 사용, 안정성 높음, 고전압에서도 사용 가능 - 마일러(Mylar) 커패시터: 가장 저가, 정밀도 낮음, 고주파회로와 발진회로 등에 사용 - 폴리프로필렌 커패시터: 오디오 커플링 커패시터로 주로 사용  탄탈: 극성(띠 부분 양극), 탄탈륨을 유전체로 사용, 높은 안정성과 신뢰성 제공, 온도 특성과 주파수 특성이 전해 커패시터보다 우수, spike 형상 전류가 없음, 온도 변화에 의한 용량 변화가 엄격하거나 주파수가 높고 신호 파형이 중요한 회로에 쓰임, 군사용 및 고성능 전자기기에 사용
Notes: https://blog.naver.com/lagrange0115/220665397730
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%B6%95%EC%A0%84%EA%B8%B0

## Slide 13
정전용량(Capacitance) (1)
정전용량(Capacitance) 한 도체에 전하가 축적될 때 도체와 다른 도체 사이의 전위차를 나타내는 값(두 도체 사이에 전하를 저장하는 능력을 나타내는 물리적 속성) 캐패시터(Capacitor)가 전하를 저장하고 방출하는 역할 설명 단위: F (패럿) 기호: C 표현: (C: 정전용량, Q: 저장된 전하량, V: 전위차) 구조: 2개의 도체와 그 사이의 절연체로 구성(도체는 전하를 저장, 절연체는 전하의 이동을 막으면서 전기장 형성) 특성  전하 저장: 캐패시터는 도체에 전하를 저장하고, 저장된 전하량은 두 도체 사이의 전위차에 비례  에너지 저장: 캐패시터는 전기 에너지를 전기장에 저장 - 에너지 용량 W = 0.5 CV2 (W: 저장된 에너지, C: 정전용량, V: 전위차) - 에너지 밀도 u = 0.5 ϵ0E2 (E: 전기장, ϵ0: 자유 공간의 유전율) - 에너지 총량 (E: 자기장 세기, V: 전기장이 차지하는 공간) 계산  (ε0: 자유 공간의 유전율[8.854 × 10-12 F/m], εr:유전체의 상대 유전율, A: 도체의 면적, d: 도체 사이의 거리) 정전용량의 전류  (C: 정전용량, v: 전압, t: 시간) 전하와의 관계  Q = CV (Q: 전하, C: 정전용량, V: 전압) 용도  에너지 저장, 필터 회로, 타이밍 회로, 전압 평활
Notes: https://namu.wiki/w/%EC%BB%A4%ED%8C%A8%EC%8B%9C%ED%84%B0

## Slide 14
인덕터(Inductor) (1)
인덕터(Inductor) 전기 에너지를 자기 에너지 형태로 저장하는 부품으로, 주로 코일(Coil)형태로 제작 단위: H (헨리) 구조  코일(도선): 전류가 흐르는 도선이 감겨있는 형태로, 자기장 생성  코어(심재): 코일 내부에 위치한 자성 물질로, 자기장 세기를 증가시키고 공기, 철, 페라이트 등 여러 재질로 만들어질 수 있음 종류  공심(Air core) 인덕터: 높은 주파수에서 사용됨, 자기 손실이 적고, 고주파 성능 우수  철심(Iron core) 인덕터: 높은 인덕턴스 제공, 전원 공급 장치 같은 저주파 응용 분야에 적합  페라이트(Ferrite core) 인덕터: 고주파 응용 분야에서 주로 사용, 자기 손실 적고, 넓은 주파수 범위에서 사용 가능  토로이달(Toroidal) 인덕터: 자기 누설이 적고, 높은 인덕턴스 제공 특성  인덕턴스(Inductance): 자기 에너지를 저장하는 능력, 단위: H (헨리), 인덕턴스 (μ: 자성 재료의 투자율, N: 코일 감긴 횟수, A: 코일 단면적, I: 코일의 길이)  저항(Resistance): 도선의 저항 성분을 나타내며, 도선의 재료와 길이에 의해 결정  품질 계수(Q-Factor): 인덕터의 효율성을 나타내며, 값이 높을수록 낮은 에너지 손실을 의미, 인덕턴스와 저항의 비율로 계산: (ω: 각주파수)  포화 전류(Saturation Current): 코어가 포화상태에 도달하는 전류(전류 초과 시, 인덕턴스 급격히 감소) 응용  필터링: 저주파 신호를 통과시키고, 고주파 신호를 차단하는 역할  에너지 저장: 스위칭 전원 공급 장치에서 에너지 저장, 전압을 변환하는데 사용  전류 제한: 전류의 급격한 변화를 방지해 회로 보호  변압기
Notes: https://blog.naver.com/lagrange0115/220669704174

## Slide 15
인덕턴스(Inductance) (1)
인덕턴스(Inductance) 코일에 전류가 흐를 때 생성되는 자기장에 의해 유도되는 전압 전류 변화율에 비례해 유도 전압 생성 단위: H (헨리) = 1 Wb/A = 1 Vs/A 기호: L (= [Φ: 자기선속, I: 전류]) 유도 전압(기전력) V = (L: 인덕턴스, I: 전류, t: 시간) [전류가 증가할 때 인덕턴스는 전류가 증가하는 반대 방향으로 기전력 생성]  기전력 - 전기 회로에서 전하를 이동시키는데 필요한 에너지를 제공하는 물리적 원인이며, 전압의 한 형태 - 단위: V (볼트) - 표현: (E: 기전력, dW: 전하를 이동시키기 위해 필요한 일, dq: 이동된 전하량) 전자기 유도(Electromagnetic induction): 인덕턴스의 작용 유도 기전력(Induced electromotive force): 코일에서 발생하는 전압 유형  자기 인덕턴스(Self-inductance): 단일 코일에서 전류 변화에 의해 자기장이 형성되고, 자기장이 코일에 전압을 유도하는 현상(코일의 물리적 특성에 따라 결정됨)  상호 인덕턴스(Mutual inductance): 2개 이상의 코일에서 한 코일의 전류 변화가 다른 코일에 전압을 유도하는 현상(두 코일의 상대적 위치, 자기적 결합 정도에 따라 다름) - (e: 유도 기전력, M: 상호 인덕턴스) - 코일 P와 S가 근접할 때, P의 전류 변화를 시키면 전자유도 작용에 의해 S에 기전력 발생(상호 유도)  P의 자기 인덕턴스를 L1, S의 자기 인덕턴스를 L2, P와 S의 권수를 N1, N2라 할 때 - MN1 = N2L1 [H], MN2 = N1L2 [H] (M은 P 또는 S에서 봐도 동일)  M2 = L1L2  유도: L1 = N1ϕ1, M=N2ϕ1 = N2 × L1 / N1  MN1 = N2L1 - 자속(Flux)에는 코일을 통과하지 못하는 누설 자속(Leakage flux)으로 인한 손실이 있어 M은 더 작아짐 - 결합 계수(Coupling coefficient): (코일의 전기적인 효율[전자적 결합정도]를 나타내고, 0<= α <=1) 특징  저항과의 차이: 저항은 전류의 흐름을 방해하지만, 인덕턴스는 전류의 변화율에 따라 반응  에너지 저장: 인덕터는 자기장에 에너지 저장 - W = 0.5 LI2 (W: 저장된 에너지, L: 인덕턴스, I: 전류) 계산  (μ0: 자유 공간의 투자율[4π × 10-7 H/m], μr: 코일 재료의 상대 투자율, N: 코일 감은 횟수, A: 코일 단면적, I: 코일 길이)  투자율(Permeability) - 어떤 매질이 주어진 자기장에 대해 얼마나 자화하는지를 나타내는 값 - 기호: μ (뮤) - 단위: H/m (헨리 퍼 미터) 용도  필터 회로, 전원 공급 장치, 전기 모터 및 발전기, 변압기
Notes: https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9C%A0%EB%8F%84%EA%B3%84%EC%88%98
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B8%B0%EC%A0%84%EB%A0%A5

## Slide 16
정현파(Sinusoidal Wave) (1)
정현파(Sinusoidal Wave) 사인 함수/코사인 함수로 표현되는 주기적인 파동 수학적 표현  y(t) = Asin(ωt+φ) [y(t): 시간 t에서의 파형의 값, A: 진폭(Amplitude), ω: 각주파수(Angular Frequency), f: 주파수, φ: 초기 위상)] 특징  주기성: 일정한 주기 T를 가짐(T=1/f)  진폭: 파형의 최대값으로 파동의 세기/크기를 나타냄  위상: 파동이 t=0에서 시작할 때의 초기 각도  각주파수: 라디안 단위로 표현(ω=2πf=2π/T)[단위: rad/s] 회전운동  θ=ωt [rad] 이므로 y(t)=Asinθ=Asinωt or y(t)=Acosθ=Acosωt (ω=각속도)  x=Acosωt, y=Asinωt 통신  [Hz] 평균값  교류에서 평균값은 전압 파형의 넓이를 시간으로 나눈 것:  정현파 교류에서 1 주기 동안 양, 음의 값 넓이가 같아 적분값이 0이 되는데, 대안으로 반주기의 평균으로 나타냄: 실효값(Effective value)  교류 평균값 한계로 실효값/RMS로 나타냄: 
x
y
O
θ
r
r
r
x = r cosθ
y = r sinθ
Notes: https://m.blog.naver.com/lagrange0115/221144510601

## Slide 17
오른손 법칙(Right-hand Rule) (1)
오른손 법칙(Right-hand Rule) 삼차원 공간에서 좌표계의 오른손 좌표계를 잡는법 벡터곱, 기전력 방향, 방향 벡터(회전축)에 근거한 오른손 좌표계의 회전 방향, 나선형 감기는 방향 등의 정의를 표현 자기장, 액체의 회전을 나타내기 위해 벡터가 정의되어야 할 때, 어떻게 해당하는 회전이 발생하는지 이해하기 위해 회전 벡터를 정의하는 것이 필요할 때 사용 앙페르의 오른손 나사 법칙(Ampere’s law): 전류 방향과 자기장 방향의 관계  전류는 자기장을 만들면서 솔레노이드에 흐름, 손가락을 전류 방향으로 하고 솔레노이드 주변에서 오른손을 감싸쥘 때 엄지 손가락은 자기의 북쪽 방향을 가리킴  전류가 직선 도선을 통과할 때, 엄지 손가락은 전류의 흐름을 가리키고, 나머지는 전기력선의 자속방향을 가리킴 플레밍의 오른손 법칙(Fleming’s right-hand rule): 운동에너지가 전기에너지로 바뀌는 경우(자기장 방향에 수직으로 힘이 가하면, 자기장과 힘에 대해 수직방향으로 전류 흐름)  유도 전류의 방향은 자기장 변화를 방해하는 방향  대표적인 예: 발전기(운동에너지전기에너지)  엄지 손가락: 움직임 방향  검지 손가락: 자기장 방향  중지 손가락: 유도전류 방향 ※ 플레밍의 왼손 법칙 전기에너지가 운동에너지로 바뀌는 경우를 설명(자기장 방향에 수직으로 전류가 흐르면, 자기장과 전류에 대해 수직방향으로 힘 작용) 대표적인 예: 모터(전기에너지운동에너지) 엄지 손가락: 힘 방향 검지 손가락: 자기장 방향 중지 손가락: 전류 방향
Notes: https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%98%A4%EB%A5%B8%EC%86%90_%EB%B2%95%EC%B9%99
https://blog.naver.com/bjgim21/220231374695

## Slide 18
자기장(Magnetic Field) (1)
자기장(Magnetic Field) 자석이나 전류에 의해 자기력이 작용하는 공간, 자기력을 매개하는 벡터장 자기장 방향을 연속적으로 이은 선의 간격이 촘촘할수록 자기장의 세기가 셈 기호: B(자속밀도[자기장], Magnetic flux density), H(자계 강도, Magnetic field strength) 단위  B의 단위: T (테슬라)[국제단위계], G(가우스)[CGS단위계] (1 T = 10,000 G)  H의 단위: A/m (암페어 퍼 미터)[국제단위계], Oe(에르스텟)[CGS단위계] 표현  B = μ0H (진공): B와 H는 서로 비례  B = μH (매질): 선형 매질에서는 B와 H가 비례 전기장과 마찬가지로 힘으로 정의 가능  전기장이 없을 떄의 로런츠 힘(Lorentz force) F = q(v × B) [F: 전계 내 전하가 받는 힘(N), q: 자기장 안 전하(C), v: 전하 q의 속도(m/s), B: 자기장(T)]  자기장 B는 단위 전류가 흐르는 단위 길이의 도선이 자기장 속 수직으로 놓일 때 받는 힘으로 정의 - (단위: N/(Am), T, Wb/m2)  고리 모양의 도선이 느끼는 자기력 - (전류 i는 스칼라 i값을 가지고, 도선에서 전류가 흐르는 방향으로 주어짐) 자기장 생성  점전하가 만드는 자기장 - 총 자기장은 각 전하가 만드는 자기장의 합으로 계산 - (E: 전기장) - (전하가 일정한 속도로 움직이는 경우 비오-사바르 법칙 이용, q: 점전하의 전하량(C), v: 전하Q의 속도벡터(m/s), B: 자기장(T)) 단위 면적 당 힘(압력)  (μ: 투자율) ※ 로런츠 힘(Lorentz Force) 전하를 띤 물체가 전자기장 안에서 받는 힘 물체는 전기장 안에서 qE, 자기장 안에서 qv×B의 힘을 받음 로런츠 힘 [E: 전기장, B: 자기장, q: 입자의 전하량, v: 입자의 속도, ×: 벡터곱] (벡터곱으로 인해 입자는 오른손 법칙에 따라 나선형을 그리며 움직임) ※ 점전하(Point Charge): 부피는 없고 전하량만 가진 이론적 개념
Notes: https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9E%90%EA%B8%B0%EC%9E%A5
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%A1%9C%EB%9F%B0%EC%B8%A0_%ED%9E%98
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%A1%9C%EB%9F%B0%EC%B8%A0_%EB%B3%80%ED%99%98
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A0%90%EC%A0%84%ED%95%98

## Slide 19
자기선속(Magnetic Flux) (1)
자기선속(Magnetic Flux) 자기선속, 자기 다발, 자기력선속, 자속으로 불림 어떤 가상의 곡면에 작용하는 총 자기력을 나타내는 물리량 곡면의 넓이와 곡면에 대해 수직인 자기장 성분의 곱 단위: Wb (웨버) = 1 m2 × 1 T 기호: Φ (파이) 표현: (B: 자기장, n: 단위 벡터, S: 곡면. dS: 무한소 면적 요소) [해석: 자기장 B가 있는 공간 상의 곡면 S와 그 둘레를 이루는 폐곡선 C에서 S의 무한소 면적 요소 dS에 대해 수직인 단위 벡터 n일 때, 곡면 S를 지나는 자기 선속 Φ는 적분의 값] 가우스의 자기 법칙에 따라, 자기력선은 끊어지지 않거나 없어지지 않음(∇ ‧ B = 0, [∇ ‧ 는 벡터장의 발산을 나타냄])  서로 다르지만 둘레가 같은 곡면의 자기선속은 같음(둘레가 같으면 곡면을 통과하는 자기력선의 수는 동일) 자기선속 크기가 변하면, 변화 속도에 비례하는 크기의 전기장 발생  전자기파 발생 ※ 가우스 자기 법칙(Gauss’s Law for Magnetism) 닫힌 곡면에 대해 그 곡면을 지나는 자기력선의 수(자기장)와 곡면으로 둘러싸인 공간 안의 자기원천의 관계를 나타내는 물리법칙 (B: 자기장벡터, dA: 표면 A 위 미소 면적을 나타내는 벡터로 지점의 접평면에서 바깥쪽을 향하는 법선벡터 의미, : 표면 A 전체에 대한 면적분) 자성에 대한 가우스 법칙의 미분형: ∇ ‧ B = 0 (∇ ‧: 발산[Divergence], B: 자기장 벡터) [자석 N극과 S극이 같이 있어야 하며, 고립된 자극이 없음을 나타내는 법칙]
Notes: https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9E%90%EA%B8%B0_%EC%84%A0%EC%86%8D
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B0%80%EC%9A%B0%EC%8A%A4_%EC%9E%90%EA%B8%B0_%EB%B2%95%EC%B9%99

## Slide 20
비오-사바르 법칙(Biot-Savart Law) (1)
비오-사바르 법칙(Biot-Savart Law) 자기장이 전류에 수직이고, 전류에서의 거리의 역제곱에 비례한다는 물리 법칙 자기장이 전류의 세기, 방향, 길이와 연관있음을 알려줌 정의  원점 r=0에 전류 I가 무한소의 길이의 전선 dl을 따라 흐른다고 할 때, 무한소의 전선에 흐르는 전류에 의해 발생하는 무한소의 자기장 dB(r)  (: 전류 요소에서 자기장을 측정하는 지점까지의 단위 벡터, μ0: 진공의 투자율) [유한한 길이의 전선을 따라 흐르는 전류의 경우, 양변을 적분해 전류로 인해 발생하는 총 자기장을 구함] 활용  직선 전류에 의한 자기장과 솔레노이드 내부의 자기장은 앙페르 법칙을 이용해 구하고, 비오-사바르 법칙은 원형 전류 중심에서의 자기장 세기를 구하는데 이용
Notes: https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%B9%84%EC%98%A4-%EC%82%AC%EB%B0%94%EB%A5%B4_%EB%B2%95%EC%B9%99

## Slide 21
투자율(Permeability) (1)
투자율(Permeability) 어떤 매질이 주어진 자기장에 대해 얼마나 자화(자기화, Magnetization)하는지를 나타내는 값 기호: μ (뮤) 단위: H/m (헨리 퍼 미터) 어떤 매질에서 자기장세기 H에 의해 자기장 B가 만들어지면, B = μH (매질의 투자율은 비례 상수이고, 매질이 비등방성을 가지면 tensor가 됨) 진공의 투자율과 상대 투자율  진공의 투자율은 통상적으로 μ0 로 표기  μ0 = 4π×10-7 [H/m]  상대 투자율(Relative permeability) μr = μ / μ0 (μ = 매질의 투자율)  자기 감수율(Magnetic susceptibility) χm = μr – 1 = (μ-μ0) / μ0 ※ 자기화(Magnetization) 자기적 성질을 가진 물질이 자기 모멘트 밀도 벡터장임 자기화는 외부 자기장에 의해 유도된 자기 모멘트의 밀도(자기화 M이 균일한 매질의 경우, 부피 V속 포함된 유도 자기 모멘트 m은 m=VM) 단위: A/m (암페어 퍼 미터) 기호: M 자기장(자기선속 밀도) B와 자기장 세기 H의 차 표현: (B: 자기장, H: 자기장 세기, μ0: 진공의 투자율)
Notes: https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%88%AC%EC%9E%90%EC%9C%A8
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9E%90%EA%B8%B0%ED%99%94

## Slide 22
전기장(Electric Field) (1)
전기장(Electric Field) 전하를 띤 물체가 공간 상의 어느 점에 있는 시험 전하에 가해주는 단위 전하량 당 전기력 공간 상에 전하가 존재할 때, 전하에 의해 생기는 공간상 각 지점의 전위의 기울기 공간 상 한 점의 전기장 크기는 지점에 단위 전하를 놓았을 때 전하가 받는 전기력으로 정의 단위: V/m (볼트 퍼 미터) or N/C (뉴턴 퍼 쿨롱) 기호: E 표현: (E: 전기장, q0: 전하량, m: 변위, J: 에너지, : 단위 전하가 갖는 에너지[전위]) 쌍극자 사이의 전기장: (ϵ0: 진공의 유전율, z: 두 전하 사이의 중점으로부터 특정 위치까지의 거리, p: 전기 쌍극자 모멘트) ※ 전기 쌍극자 모멘트(Electric Dipole Moment) 전하로 이루어진 계의 극성을 재는 척도의 하나 단위: Cm (쿨롱 미터) 전기 쌍극자 모멘트를 가진 계를 전기 쌍극자(Electric Dipole)이라 함 +q 양전하와 –q 음전하로 이루어진 계의 경우  전기 쌍극자 모멘트 p = qr (r: 음전하로부터 양전하를 가리키는 변위 벡터) N개의 점잔하 qi로 이루어진 계의 경우  p = (ri: 기준점으로부터 각 점전하를 가리키는 변위 벡터)  p값은 계가 전기적 중성(계의 전하량: 0)일 때, 아무 기준점으로부터 계산해도 값이 변하지 않음 연속적 전하가 분포할 경우  (ri: 어느 기준점으로부터의 변위 벡터, V: 전하가 분포하는 전체 공간, p(r): 전하 분포를 나타내는 전하 밀도 함수, dq: 전하 요소, dV: 부피 요소) 기준점  알짜 전하가 0인 계의 경우, 전기 쌍극자 모멘트는 기준점에 관계X  알짜 전하가 0이 아닌 경우, 전기 쌍극자 모멘트는 기준점에 따라 달라짐(통상적으로 질량 중심을 기준점으로 함)
Notes: https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A0%84%EA%B8%B0%EC%9E%A5
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A0%84%EA%B8%B0_%EC%8C%8D%EA%B7%B9%EC%9E%90_%EB%AA%A8%EB%A9%98%ED%8A%B8

## Slide 23
유전율(Permittivity) (1)
유전율(Permittivity) 전하 사이에 전기장이 작용할 때, 전하 사이의 매질이 전기장에 미치는 영향을 나타내는 물리적 단위 매질이 저장할 수 있는 전하량으로 볼 수도 있음 같은 양의 물질이라도 유전율이 높으면 더 많은 전하를 저장하기 때문에 저장된 전하량이 동일할 때 유전율이 높을수록 전기장 세기 감소 전기변위장 D(Electric Displacement Field): 물질에 가해진 전기장 E가 얼마나 물질의 구성에 영향을 미치는지 나타내는 정도  D = ε ‧ E (ε: 유전율[매질이 등방성을 가질 때 스칼라, 아니면 3×3행렬로 표현], E: 전기장)  단위: C/m2 (쿨롱 퍼 제곱미터)  전기변위장과 전기장은 전하에 의해 발생하는 같은 현상을 나타냄  전기변위장은 전하의 전기선속을 나타내는데 유용, 전기장은 전기선속 내 단위 전하에 작용하는 힘을 측정하는데 이용  진공의 유전율 ε0는 진공에서 둘 사이의 관계를 나타내는 변환값(Scale factor) [ε0 = 8.854 × 10-12 [F/m]]  변위장(Displacement Field)/전기선속밀도(Electric flux density): 매질 속에서 전기장의 효과를 나타내는 장(기호: D, 단위: C/m2 (쿨롱 퍼 제곱미터)) 유전율은 실수 or 복소수(매질에 가해진 전자기장의 주파수, 습도, 온도 등 여러 요인에 영향을 받기 때문에 일반적으로 유전율은 상수값이 아님) 단위: F/m (패럿 퍼 미터) 진공의 유전율  실제 유전율 ε = εrε0 (εr: 상대 유전율[유전 상수, Dielectric constant], ε0: 진공의 유전율)  진공의 유전율 (c: 빛의 속도, μ0: 진공의 투자율) 매질의 유전율 (+복소수 유전율(슬라이드 노트에 있는 링크 참조))  등방성을 가진 매질의 경우, D와 E는 평행 벡터고, ε는 스칼라가 됨  등방성을 갖지 않는 매질의 경우, ε는 2차 텐서고 복굴절 현상이 일어남  매질 속 전자기파 위상속도 v는 물질의 유전율과 자기 투과율 μ에 의해 결정,  매질에 전기장이 가해지면 전류가 흐르고, 전체 전류는 전도전류와 변위전류로 구성 - 전도전류: 하전입자가 직접 전하를 전달하여 생기는 전류 - 변위전류: 물질이 전기장에 용수철처럼 탄성반응을 하는 것(전기장 세기에 비례) - 전기적 변위는 진공에 의한 항과 물질에 의한 항으로 나눌 수 있음  D = ε0E+P = ε0E +ε0χE = ε0E(1+χ)=εrε0E [P: 매질의 분극(Polarization)/전기 편극 밀도(Electric polarization density), χ: 전기적 감수율(Electric susceptibility)]  εr = χ+1  매질이 유전체라면 전기장에 의해 매질 고유의 전기 쌍극자 모멘트가 생기고 그 밀도를 전기 편극 밀도 P = dp/dV 라 함(전기장 부분 참조) ※ 복굴절(Birefringence) 광학적으로 이방성인 매질 내 빛의 편광 방향에 대한 굴절률이 다른 경우 입사한 빛의 파장이 같더라도 굴절률이 달라 빛이 갈라지는 현상 전기장의 진동 방향(빛의 편광 방향)이 광축에 대해 수직한 방향의 굴절률을 no, 수평한 방향의 굴절률을 ne라 할 때, ∆n = ne-no (o: 정상광선, e: 이상광선, ne<no: 음의 복굴절, ne>no: 양의 복굴절)
Notes: https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9C%A0%EC%A0%84%EC%9C%A8
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%B3%80%EC%9C%84%EC%9E%A5

## Slide 24
맥스웰 방정식(Maxwell’s Equations) (1)
맥스웰 방정식(Maxwell’s Equations)
Notes: https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%A7%A5%EC%8A%A4%EC%9B%B0_%EB%B0%A9%EC%A0%95%EC%8B%9D

## Slide 25
벡터장(Vector Field) (1)
벡터장(Vector Field)
Notes: https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%B2%A1%ED%84%B0%EC%9E%A5

## Slide 26
텐서(Tensor) (1)
텐서(Tensor) 선형 관계를 나타내는 다중선형대수학의 대상 기저를 선택하여 다차원 배열로 나타낼 수 있으며, 기저를 바꾸는 변환 법칙 존재 벡터 공간 V와 그 쌍대 공간 V*에 대해 음이 아닌 정수 m, n 마다 (m, n)형의 텐서는 벡터 공간 V의 원소로 정의 텐서곱 은 외적 일반화로 생각해 과 같은 연산 하나의 벡터 공간이 주어지면 쌍대 벡터 공간과 텐서곱 연산이 유일하게 정의 (0, 0)형의 텐서인 스칼라를포함하여, 텐서곱을 반복하여 얻을 수 있는 벡터 공간들의 벡터를 단순히 텐서라 함(모든 텐서는 어떤 벡터 공간의 스칼라 혹은 벡터) 변환 법칙  (m, n)형 텐서는 기저 f = (e1, ..., ek)를 선택하여 m+n 차원 배열 와 같이 나타낼 수 있음  다른 기저 f ‧ R = (, ‧ ‧ ‧, )를 선택하면 기저 F에 의존하지 않는 변환 법칙 을 적용할 수 있음  m: 텐서의 반변 계수(Contravariant rank), n: 공변 계수(Covariant rank), m+n: 총 계수(total rank)
m
n
Notes: https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%85%90%EC%84%9C

## Slide 27
-
-
-
-
-
Backup Page

## Slide 28
Motor
Search
Sorting
Recursion
Backtracking
Greedy
Dynamic Programming
Pattern
Divide and Conquer
Mathematical
Geometric
Bitwise
Randomized
Branch and Bound

## Slide 29
Cache

## Slide 30
. C (1)

## Slide 31
3. Recursion
제목 내용
형식 모음
그림 설명
글자
코드
메인 내용
Ctrl+ =  아래첨자 Ctrl + shift + =  윗첨자 Ctrl + space  복구 Shift + f3  대소문자 변경
예시
code
예시 표시
Result
Inside first_space
Mismatch
Pattern
(-2,-2) | (-2,-1) | (-2,0) | (-2,1) | (-2,2)
(-1,-2) | (-1,-1) | (-1,0) | (-1,1) | (-1,2)
(0,-2) | (0,-1) | (x,y) | (0,1) | (0,2)
(1,-2) | (1,-1) | (1,0) | (1,1) | (1,2)
(2,-2) | (2,-1) | (2,0) | (2,1) | (2,2)
글자설명
(x1, y1)
(x2, y2)
(xm, ym)
Partition
예시
Code