## Slide 1
-
-
-
-
-

## Slide 2
Contents
Title
Next...

## Slide 3
1. CAN – Intro
형식 모음
그림 설명
글자
코드
메인 내용
Ctrl+ =  아래첨자 Ctrl + shift + =  윗첨자 Ctrl + space  복구 Shift + f3  대소문자 변경
예시
code
예시 표시
Result
Inside first_space
Mismatch
Pattern
(-2,-2) | (-2,-1) | (-2,0) | (-2,1) | (-2,2)
(-1,-2) | (-1,-1) | (-1,0) | (-1,1) | (-1,2)
(0,-2) | (0,-1) | (x,y) | (0,1) | (0,2)
(1,-2) | (1,-1) | (1,0) | (1,1) | (1,2)
(2,-2) | (2,-1) | (2,0) | (2,1) | (2,2)
글자설명
(x1, y1)
(x2, y2)
(xm, ym)
Partition
예시
Code
CAN(Controller Area Network) Communication 전기적 노이즈 발생이 많은 자동차 환경에서 신뢰성을 확보하기 위해 개발된 통신 방식 CAN H, L의 전위차를 통해 데이터 전달(CAN H: 2.5 V ~ 3.5 V, CAN L: 1.5 V ~ 2.5 V (H와 L의 전위차가 없으면 recessive(열성), 전위치가 있으면 dominant(우성))) CAN transceiver를 통해 신호가 recessive(1, HIGH)인지 dominant(0, LOW) 인지 판단  RX를 통해 Recessive이면 HIGH, Dominant이면 LOW 신호를 MCU에 전달 특징  Multi-Master 구조  125kbps ~ 1Mbps 통신 속도, 최대 8 byte 통신 데이터 수  다수의 장치(standard: 11bit, extended 29 bit)간 통신 가능  통신 프로토콜/에러 처리를 H/W적으로 처리  Twist pair wire와 차동 신호를 사용하여 노이즈 환경에 강함  통신 신호 충돌 대책 있음(CSMA/CA) Protocol(Standard)  SOF(Start of Frame): 메시지 시작, idle 상태 이후 동기화(dominant 신호가 메시지 전송 신호)  Arbitration Field(중재 필드, 12 bits) - Identifier: 메시지 우선순위 설정, 값이 낮을수록 우선순위 높음(11 bits) (동시에 여러 node에서 신호를 보내면 ID가 낮은 것이 먼저 보내지고, 나머지는 대기) - RTR(Remote Transmission Request): data frame과 remote frame 구분(data frame: 0, remote frame: 1)  Control Field(6 bits) - IDE(Identifier Extension): CAN Standard frame과 CAN Extended frame구분(1 bit) - R0: Reserved bit(1 bit) - DLC(Data length code): 전송 중인 data의 byte 수(4 bits)  Data: 최대 8 byte 데이터 전송 (DLC 값에 따라 전송하는 byte가 다름, stuffing 규칙 따름)  CRC(Cycle Redundancy Check): 16bit checksum(15 bit check, 1bit delimiter) - K-line, LIN 시스템에서는 parity와 checksum 등 이용 - CRC 코드 생성식(표준): g(X) = X15+X14+X10+X8+X7+X4+X3+X0 (모듈러 2 적용)  ACK(Acknowledgement): 승인(2 bits [slot bit, delim])(01: 정상수신, 11: 비정상 수신)  EOF(End of frame): CAN 프레임의 끝 표시(7 bits) (stuffing 미적용)  IFS(Interframe space): 버퍼 영역 (3 bits) Extended CAN(29 bits Identifier)  SSR(Substitute Remote Request): Extension format 자리 표시  R1: Reserved bit(1 bit)

## Slide 4
1. CAN – Intro
형식 모음
그림 설명
글자
코드
메인 내용
Ctrl+ =  아래첨자 Ctrl + shift + =  윗첨자 Ctrl + space  복구 Shift + f3  대소문자 변경
예시
code
예시 표시
Result
Inside first_space
Mismatch
Pattern
(-2,-2) | (-2,-1) | (-2,0) | (-2,1) | (-2,2)
(-1,-2) | (-1,-1) | (-1,0) | (-1,1) | (-1,2)
(0,-2) | (0,-1) | (x,y) | (0,1) | (0,2)
(1,-2) | (1,-1) | (1,0) | (1,1) | (1,2)
(2,-2) | (2,-1) | (2,0) | (2,1) | (2,2)
글자설명
(x1, y1)
(x2, y2)
(xm, ym)
Partition
예시
Code
Transceiver CAN 통신을 위해 Transceiver를 달아줘야 함(MCU 신호를 차등신호로, 차등신호를 MCU 신호로 변환, 정전기 같은 왜란에 의해 Transceiver가 손상을 입어 MCU가 손상 입는 것을 방지) Terminal Resistor 신호 왜곡을 보호하기 위한 임피던스 매칭을 위해 ISO 11898 표준 CAN H, CAN L 양 종단에 120Ω 부착

## Slide 5
1. CAN – Intro
형식 모음
그림 설명
글자
코드
메인 내용
Ctrl+ =  아래첨자 Ctrl + shift + =  윗첨자 Ctrl + space  복구 Shift + f3  대소문자 변경
예시
code
예시 표시
Result
Inside first_space
Mismatch
Pattern
(-2,-2) | (-2,-1) | (-2,0) | (-2,1) | (-2,2)
(-1,-2) | (-1,-1) | (-1,0) | (-1,1) | (-1,2)
(0,-2) | (0,-1) | (x,y) | (0,1) | (0,2)
(1,-2) | (1,-1) | (1,0) | (1,1) | (1,2)
(2,-2) | (2,-1) | (2,0) | (2,1) | (2,2)
글자설명
(x1, y1)
(x2, y2)
(xm, ym)
Partition
예시
Code
통신 프레임 크게 4개의 frame으로 구성  Data Frame: Standard Frame(2.0A), Extended Frame(2.0B)로 구성  Rem증ote Frame: data frame에서 RTR bit이 set이고, data가 없는 형태 - data request에 사용(request 받은 장치는 data frame으로 응답) - reception mailbox는 자동 응답 기능이 설정되어 있고, ID가 일치해야 응답  Error Frame: frame에 error가 발견된 경우, 규칙을 어기는(stuffing error) frame을 송신해 error가 있음을 알림 - reset인 6~12 bits flag와 set인 8 bits 에러 종료 상태로 이루어짐 (H/W적으로 처리됨) -  Overload Frame: CAN Controller가 이전 message의 처리 중일 때 다음 message의 시작을 지연하기 위해 사용 - EOF 뒤에 6~7 bits overload flag + 8 bits overload status - error count에 영향을 주지 않음 (H/W적으로 처리됨) Error Type Error 발생 시, 즉시 error frame이 전송 CRC error 발생 시, EOF의 1번째 bit가 나올 때까지 error frame을 보내지 않음(다른 장치들이 ACK를 받을 때까지 기다리도록 하기 위함) 송신 장치에서 발생한 error  Bit error: 송신 bits와 수신 bits가 서로 다름(SOF~EOF)  ACK error: ACK slot 동안 수신 장치가 0을 보내주지 않을 때, 모든 수신 장치가 접속되어 있지 않을 때 발생(ACK Del) 수신 장치에서 발생한 error  CRC error: CRC가 맞지 않을 때 발생  Stuff error: stuffing 규칙이 맞지 않을 때 발생(SOF~CRC sequence)  Format error: CRC Del, ACK Del, EOF 영역에 0(Dominant)값이 나타날 때 발생 Error Status Transition  CAN Controller 내부에 송신 에러 카운터(TX_CNT), 수신 에러 카운터(RX_CNT)가 있음  Error가 검출되면 1 씩 증가, 없으면 1 씩 감소  error counter 값에 따라 node 상태가 달라짐  초기 상태는 Error Active 상태이고, error counter >127 이면 Error Passive 상태로 변화 - active error frame(6 bits 0 status) 송신 불가, passive error frame(6 bits 1 status) 송신 가능 - error로 인한 통신망 마비를 방지하기 위해 error frame 발생 권한 제한 - 2개의 연속적 message 송신 방지를 위해 지연시간 추가  Error Passive에서 TX_CNT > 255 이면, Bus Off 상태로 변함 - CAN 통신망 접속 제한 - 해결책: H/W Reset, S/W Reset(128 * 11 bit의 HIGH(recessive) signal을 수신받아야 함)
Bit Stuffing 5 bits가 같은 상태로 유지되면, 다음 bit를 반대 상태로 설정하여 송신하고, 수신 장치는 원래대로 복원 H/W적으로 처리됨

## Slide 6
1. CAN – Intro
형식 모음
그림 설명
글자
코드
메인 내용
Ctrl+ =  아래첨자 Ctrl + shift + =  윗첨자 Ctrl + space  복구 Shift + f3  대소문자 변경
예시
code
예시 표시
Result
Inside first_space
Mismatch
Pattern
(-2,-2) | (-2,-1) | (-2,0) | (-2,1) | (-2,2)
(-1,-2) | (-1,-1) | (-1,0) | (-1,1) | (-1,2)
(0,-2) | (0,-1) | (x,y) | (0,1) | (0,2)
(1,-2) | (1,-1) | (1,0) | (1,1) | (1,2)
(2,-2) | (2,-1) | (2,0) | (2,1) | (2,2)
글자설명
(x1, y1)
(x2, y2)
(xm, ym)
Partition
예시
Code
Application Protocol Using CAN CANopen  특징 - 모든 장치 파라미터에 쉬운 접근, 장치 동기화, 순환 이벤트 구동 데이터 전송, 동기적 읽기와 입출력 및 파라미터 설정  응용 - 기계 자동화  장점 - 센서와 액추에이터의 통합 수용, 개방형 및 공급업체 독립적, 다양한 장치에서의 상호 운용성 지원, 고속 실시간 기능 DeviceNet  특징 - 전원과 신호가 동일한 network cable로 전송됨, p2p, multicast, multi-master, mater-slave를 통해 bus addressing, standar CAN만 지원  응용 - 산업 자동화를 위한 통신 링크(광전 센서, 제한 스위치, valve manifold, process 센서, motor starter, 바코드기 등)  장점 - 저비용 통신 링크, 공급업체 독립적, 전원 공급되는 네트워크에서 장비 교체/제거 가능 CAN Kingdom  특징 - king이 system의 책임자, 세계 제품 식별 표준 EAN/UPC에 사용  응용 - 기계 제어(산업 로봇, 직조기, 이동식 유압장치 등  장점 - 안전 중요 앱을 위한 설계, 실시간 성능, 확장성(scalability), DeviceNet & SDC module과의 통합 가능 OSEK/VDX  포함 - 통신(제어 유닛 간의 데이터 교환), 네트워크 관리(구성 결정 및 모니터링), 운영 시스템(ECU SW를 위한 실시간 실행)  동기 - 제어 장치 SW의 비애플리케이션 관련 측면의 개발 및 변형 관리에 반복적 발생하는 높은 비용, 제작 화사마다 다른 인터페이스로 인한 제어 유닛 호환성 문제  목표 - SW의 이식성(portability)과 재사용성  장점 - 비용과 개발 시간의 절감 SAE J1939  특징 - 29개의 식별자 사용, 실시간 폐회로 제어 지원  응용 - 트럭, 농업용 장비(트랙터, 수확기 등), 공공사업을 위한 엔진 Smart Distributed System(SDS)  특징 - DeviceNet, CAL & CANopen과 유사

## Slide 7
1. CAN – Intro
형식 모음
그림 설명
글자
코드
메인 내용
Ctrl+ =  아래첨자 Ctrl + shift + =  윗첨자 Ctrl + space  복구 Shift + f3  대소문자 변경
예시
code
예시 표시
Result
Inside first_space
Mismatch
Pattern
(-2,-2) | (-2,-1) | (-2,0) | (-2,1) | (-2,2)
(-1,-2) | (-1,-1) | (-1,0) | (-1,1) | (-1,2)
(0,-2) | (0,-1) | (x,y) | (0,1) | (0,2)
(1,-2) | (1,-1) | (1,0) | (1,1) | (1,2)
(2,-2) | (2,-1) | (2,0) | (2,1) | (2,2)
글자설명
(x1, y1)
(x2, y2)
(xm, ym)
Partition
예시
Code
Tx Mailbox 메시지 설정을 위해 제공되며, transmission scheduler는 어떤 mailbox를 먼저 전송해야 하는지 결정 Acceptance Filter 수신 message를 위해 확장가능하고, 구성 가능한 Identifier filter bank를 사용 Receive FIFO - H/W에서 수신 message를 저장하기 위해 사용

## Slide 8
1. CAN – Intro
형식 모음
그림 설명
글자
코드
메인 내용
Ctrl+ =  아래첨자 Ctrl + shift + =  윗첨자 Ctrl + space  복구 Shift + f3  대소문자 변경
예시
code
예시 표시
Result
Inside first_space
Mismatch
Pattern
(-2,-2) | (-2,-1) | (-2,0) | (-2,1) | (-2,2)
(-1,-2) | (-1,-1) | (-1,0) | (-1,1) | (-1,2)
(0,-2) | (0,-1) | (x,y) | (0,1) | (0,2)
(1,-2) | (1,-1) | (1,0) | (1,1) | (1,2)
(2,-2) | (2,-1) | (2,0) | (2,1) | (2,2)
글자설명
(x1, y1)
(x2, y2)
(xm, ym)
Partition
예시
Code
Operating Mode Initialization  CAN_MCR register의 INRQ 설정 후, CAN_MSR register의 INAK bit확인(pull-up disable)  Initialization mode를 나갈 때, INQR bit clear(INAK bit clear  INQR clear)  CAN bus에 오고가는 모든 message는 중단되고, CAN TX는 recessive(HIGH)가 됨  CAN controller를 초기화 하기 위해, Bit Timing(CAN_BTR), CAN options(CAN_MCR)을 설정해야 함  CAN filter banks(mode, scale, FIFO assignment, activation, filter values)를 초기화 하기 위해 - FINIT bit(CAN_FMR)을 set 해야 함 - filter 초기화는 initialization mode 밖에서 수행  FINIT =1 인 경우, CAN 수신 비활성화 - CAN_FA1R의 filter activation bits를 비활성화하면 filter value 수정 가능 - filter bank가 사용되지 않으면, non-active 상태로 두기(FACT bit clear 상태로 두기) Normal  CAN_MSR register의 SLAK 또는 INAK bit가 set이 아닌 경우, normal mode  normal mode로 들어가기 전, can bus synchronization 수행(can bus가 idle 일 때까지 기다림  CAN RX에서 11개의 연속적인 recessive bits가 관찰됨)  초기화가 완료된 후, CAN bus의 동기화와 수신, 송신을 시작하기 위해 Normal mode로 들어가기 위한 요청 해야 함  CAN_MCR register의 INRQ bit를 clear 함으로써 normal mode 진입이 요청됨  filter value의 초기화는 initialization mode와 독립적이지만, filter가 비활성일 때 수행되어야 함(FACTx bit clear)  filter scale과 mode configuration은 normal mode 진입 전 반드시 수행되어야 함 Sleep (low power)  하드웨어 reset 후, 전력 소비를 줄이기 위해 자동으로 설정  CAN TX는 내부 pull-up  CAN_MCR register의 INRQ 설정 후, CAN_MSR register의 SLAK bit 확인(pull-up disable)  bxCAN의 clock은 정지하지만, SW는 bxCAN mailbox에 접근 가능  bxCAN은 SLEEP bit clear 또는 CAN bus activity detection으로 wake up 가능  CAN bus activity detection 시, CAN_MCR register의 AWUM bit 가 set 이라면, HW는 자동적으로 SLEEP bit clear를 하여 wakeup sequence 수행(자동) - AWUM bit가 clear라면, wakeup interrupt 발생 시 SW로 SLEEP bit clear를 해줘야 함(수동)  CAN_IER register에서 WKUIE bit가 set이면(wakeup interrupt 활성화) - bxCAN이 자동으로 wakeup sequence를 수행하더라도 CAN bus activity detection에 wakeup interrupt가 생성됨

## Slide 9
1. CAN – Intro
형식 모음
그림 설명
글자
코드
메인 내용
Ctrl+ =  아래첨자 Ctrl + shift + =  윗첨자 Ctrl + space  복구 Shift + f3  대소문자 변경
예시
code
예시 표시
Result
Inside first_space
Mismatch
Pattern
(-2,-2) | (-2,-1) | (-2,0) | (-2,1) | (-2,2)
(-1,-2) | (-1,-1) | (-1,0) | (-1,1) | (-1,2)
(0,-2) | (0,-1) | (x,y) | (0,1) | (0,2)
(1,-2) | (1,-1) | (1,0) | (1,1) | (1,2)
(2,-2) | (2,-1) | (2,0) | (2,1) | (2,2)
글자설명
(x1, y1)
(x2, y2)
(xm, ym)
Partition
예시
Code
Test Mode CAN_BTR register의 SILM & LBKM bit에 의해 선택됨 Initialization mode 일 때에만 가능 Test mode 진입 후, Normal mode로 가기 위해 CAN_MCR register의 INRQ를 reset Silent Mode  CAN_BTR register의 SILM bit set 일 때  유효 data frame, remote frame만 수신 가능  recessive(1, HIGH)인 message만 보낼 수 있으며, 전송을 할 수 없음  Dominant bit(ACK, overload flag, active error flag)를 보내야 하는 경우, CAN bus는 recessive 상태이지만 CAN core가 dominant bit를 모니터링 할 수 있도록 내부적으로 bit가 라우팅됨  Dominant bit 전송을 통해, CAN bus의 traffic을 분석하는데 사용됨(traffic에 영향 X) Loop Back Mode  CAN_BTR의 LBKM bit set 일 때  송신 message를 수신 message로 처리 가능  외부 이벤트와의 독립을 위해, CAN core는 ACK error를 무시  수신 message는 무시됨 Using Both mode(Silent mode + Loop back mode)  Hot selftest를 위해 사용됨  CAN_RX는 CAN bus와 연결되지 않고, CAN_TX는 recessive(1, HIGH) 유지 Debug Mode

## Slide 10
1. CAN – Intro
형식 모음
그림 설명
글자
코드
메인 내용
Ctrl+ =  아래첨자 Ctrl + shift + =  윗첨자 Ctrl + space  복구 Shift + f3  대소문자 변경
예시
code
예시 표시
Result
Inside first_space
Mismatch
Pattern
(-2,-2) | (-2,-1) | (-2,0) | (-2,1) | (-2,2)
(-1,-2) | (-1,-1) | (-1,0) | (-1,1) | (-1,2)
(0,-2) | (0,-1) | (x,y) | (0,1) | (0,2)
(1,-2) | (1,-1) | (1,0) | (1,1) | (1,2)
(2,-2) | (2,-1) | (2,0) | (2,1) | (2,2)
글자설명
(x1, y1)
(x2, y2)
(xm, ym)
Partition
예시
Code
Transmission Handling message 전송을 위해 app은 empty transmit mailbox 1개를 선택, CAN_TIxR register의 TXRQ bit set하여 전송을 요청하기 전 식별자, DLC, Data를 설정해야 함 mailbox가 empty 상태일 때, S/W는 mailbox register write 접근 권한이 없음 TXRQ bit set 되면, mailbox는 pending 상태 진입, 최우선 mailbox가 될 때까지 wait  최우선이 되면, scheduled 되고 CAN bus가 idle일 때 message 전송 시작 mailbox는 전송이 성공하면(H/W가 CAN_TSR register의 RQCP, TXOK bit set을 통해 전송 성공을 나타냄), empty 상태로 복귀 전송이 실패할 때,  Arbitration Lost 일 경우, CAN_TSR register의 ALST bit set을 통해 원인 알림  Transmission Error Detection 인 경우, TERR bit set을 통해 원인 알림 Transmit Priority By Identifier  1개 이상의 mailbox가 pending 일 때, 전송 순서는 mailbox에 저장된 message identifier을 통해 주어짐  Protocol에 의해 값이 작은 식별자가 최우선 순위를 가지게 됨  식별자 값이 동일하다면, mailbox의 번호가 낮은 것부터 scheduling 됨 By Transmit Request Order  CAN_MCR register의 TXFP bit set을 통해 transmit mailbox는 transmit FIFO로 구성됨  분할 전송에 유용 Abort CAN_TSR register의 ABRQ set을 통해 사용자는 전송 요청을 중단 가능 Pending/Scheduled 상태에서 mailbox는 즉시 중단됨 mailbox가 transmit 상태일 때 abort 요청은 2개의 결과를 가짐  mailbox가 전송 성공하면, CAN_TSR register의 TXOK bit set, mailbox는 empty 상태가 됨  mailbox가 전송 실패하면, mailbox는 scheduled 상태가 되고, 전송은 중단되고 TXOK reset과 함께 empty가 됨 모든 경우에서 mailbox는 적어도 현재 전송의 끝에서 다시 empty 상태가 됨 Nonautomatic Retransmission Mode CAN Standard의 Time Triggered Communication option 요구사항을 충족하기 위해 구현됨 CAN_MCR register의 NART bit set을 통해 H/W 구성 각 전송은 1번만 시작되며, 1번째 시도가 arbitration loss/error에 의해 실패하면, H/W는 자동적으로 message 전송을 재시작하지 않음 1번째 전송 시도 끝에서, H/W는 요청이 완료되었다고 여기고, CAN_TSR register의 RQCP bit set을 함 전송 결과는 CAN_TSR register 내 TXOK, ALST, TERR bit으로 표시됨

## Slide 11
1. CAN – Intro
Time Triggered Communication Mode 내부 counter가 활성화 되고, CAN_RDTxR/CAN_TDTxR register에 저장되는 time stamp를 생성하기 위해 사용 내부 counter는 CAN bit time마다 증가됨 내부 counter는 전송과 수신에서 SOF bit의 sample point에서 캡쳐됨 Reception Handling 수신 message 관리를 위해 FIFO로 구성된 mailbox가 제공됨 CPU 부하 감소, S/W 단순화, 데이터 일관성 보장을 위해, FIFO는 H/W에 의해 관리됨 App은 FIFO output mailbox를 통해 FIFO에 저장된 message에 접근 가능 Valid Message  CAN protocol을 따르고, identifier filtering을 통과했을 때 valid FIFO Management  Empty 상태에서 시작하고, 1번째 수신된 유효 message는 pending 1이 되는 FIFO에 저장됨  H/W는 CAN_RFR register의 FMP[1:0]을 01b로 설정하는 이벤트에 신호를 보냄  message는 FIFO output mailbox에서 확인 가능  S/W는 mailbox 내용을 읽고, CAN_RFR register의 RFOM bit set을 통해 해제함  FIFO는 empty 상태로 복귀  그 동안에 새로운 message를 수신하면, FIFO는 pending 1 상태 유지, 새로운 message는 output mailbox에서 확인  App이 mailbox release 불가 시, 다음 유효 message는 pending 2에 들어가는 FIFO에 저장(FMP[1:0} = 10b)  FIFO를 pending 3(FMP[1:0]=11b)로 만다는 다음 유효 message에 대한 저장 process가 반복됨  S/W는 RFOM bit set을 통해 반드시 output mailbox를 release 해야 , mailbox가 다음 유효 message를 저장할 수 있음  그렇지 않으면, 수신된 다음 유효 message는 message loss를 발생시킴 Overrun  FIFO가 pending 3 상태가 되었을 때, 다음 유효 message 수신을 overrun을 야기하고, message 손실됨  H/W는 CAN_RFR register의 FOVR bit set을 통해 overrun 상태를 알림  손실되는 message는 FIFO 구성에 따라 다름 - FIFO lock function Disabled(CAN_MCR의 RFLM bit reset), FIFO에 저장된 message는 새로운 message에 의해 덮여쓰여짐(App은 항상 최신 message 사용 가능) - FIFO lock function Enabled(CAN_MCR의 RFLM bit set), 가장 최근 message는 버려짐 (S/W는 FIFO에서 가장 오래된 message 사용) Reception related Interrupts  message가 FIFO예 저장되면, FMP[1:0]은 update되고, CAN_IER register의 FMPIE bit set이면 interrupt 요청이 발생됨  FIFO가 full 인 경우, CAN_RFR register의 FULL bit set, CAN_IER register의 FFIE bit set이면 interrupt 발생됨  Overrun 상태에서, CAN_IER register의 FOVIE bit set 이면, FOVR bit set, interrupt 발생됨

## Slide 12
1. CAN – Intro
형식 모음
그림 설명
글자
코드
메인 내용
Ctrl+ =  아래첨자 Ctrl + shift + =  윗첨자 Ctrl + space  복구 Shift + f3  대소문자 변경
예시
code
예시 표시
Result
Inside first_space
Mismatch
Pattern
(-2,-2) | (-2,-1) | (-2,0) | (-2,1) | (-2,2)
(-1,-2) | (-1,-1) | (-1,0) | (-1,1) | (-1,2)
(0,-2) | (0,-1) | (x,y) | (0,1) | (0,2)
(1,-2) | (1,-1) | (1,0) | (1,1) | (1,2)
(2,-2) | (2,-1) | (2,0) | (2,1) | (2,2)
글자설명
(x1, y1)
(x2, y2)
(xm, ym)
Partition
예시
Code
Identifier Filtering s Scalable Width Mask Mode Identifier List Mode Filter Bank Scale & Mode Configuration Filter Match Index Filter Priority Rules Message Storage s Transmit Mailbox Receive Mailbox Error Management s Bus-Off Recovery Bit Timing s bxCAN Interrupts CAN Registers s Register Access Protection CAN Control & Status Registers CAN Mailbox Registers CAN Filter Registers CAN Register Map

## Slide 13
1. CAN – Intro
형식 모음
그림 설명
글자
코드
메인 내용
Ctrl+ =  아래첨자 Ctrl + shift + =  윗첨자 Ctrl + space  복구 Shift + f3  대소문자 변경
예시
code
예시 표시
Result
Inside first_space
Mismatch
Pattern
(-2,-2) | (-2,-1) | (-2,0) | (-2,1) | (-2,2)
(-1,-2) | (-1,-1) | (-1,0) | (-1,1) | (-1,2)
(0,-2) | (0,-1) | (x,y) | (0,1) | (0,2)
(1,-2) | (1,-1) | (1,0) | (1,1) | (1,2)
(2,-2) | (2,-1) | (2,0) | (2,1) | (2,2)
글자설명
(x1, y1)
(x2, y2)
(xm, ym)
Partition
예시
Code

## Slide 14
1. CAN – Intro
형식 모음
그림 설명
글자
코드
메인 내용
Ctrl+ =  아래첨자 Ctrl + shift + =  윗첨자 Ctrl + space  복구 Shift + f3  대소문자 변경
예시
code
예시 표시
Result
Inside first_space
Mismatch
Pattern
(-2,-2) | (-2,-1) | (-2,0) | (-2,1) | (-2,2)
(-1,-2) | (-1,-1) | (-1,0) | (-1,1) | (-1,2)
(0,-2) | (0,-1) | (x,y) | (0,1) | (0,2)
(1,-2) | (1,-1) | (1,0) | (1,1) | (1,2)
(2,-2) | (2,-1) | (2,0) | (2,1) | (2,2)
글자설명
(x1, y1)
(x2, y2)
(xm, ym)
Partition
예시
Code

## Slide 15
1. CAN – Intro
형식 모음
그림 설명
글자
코드
메인 내용
Ctrl+ =  아래첨자 Ctrl + shift + =  윗첨자 Ctrl + space  복구 Shift + f3  대소문자 변경
예시
code
예시 표시
Result
Inside first_space
Mismatch
Pattern
(-2,-2) | (-2,-1) | (-2,0) | (-2,1) | (-2,2)
(-1,-2) | (-1,-1) | (-1,0) | (-1,1) | (-1,2)
(0,-2) | (0,-1) | (x,y) | (0,1) | (0,2)
(1,-2) | (1,-1) | (1,0) | (1,1) | (1,2)
(2,-2) | (2,-1) | (2,0) | (2,1) | (2,2)
글자설명
(x1, y1)
(x2, y2)
(xm, ym)
Partition
예시
Code

## Slide 16
1. CAN – Intro
형식 모음
그림 설명
글자
코드
메인 내용
Ctrl+ =  아래첨자 Ctrl + shift + =  윗첨자 Ctrl + space  복구 Shift + f3  대소문자 변경
예시
code
예시 표시
Result
Inside first_space
Mismatch
Pattern
(-2,-2) | (-2,-1) | (-2,0) | (-2,1) | (-2,2)
(-1,-2) | (-1,-1) | (-1,0) | (-1,1) | (-1,2)
(0,-2) | (0,-1) | (x,y) | (0,1) | (0,2)
(1,-2) | (1,-1) | (1,0) | (1,1) | (1,2)
(2,-2) | (2,-1) | (2,0) | (2,1) | (2,2)
글자설명
(x1, y1)
(x2, y2)
(xm, ym)
Partition
예시
Code

## Slide 17
1. CAN – Intro
형식 모음
그림 설명
글자
코드
메인 내용
Ctrl+ =  아래첨자 Ctrl + shift + =  윗첨자 Ctrl + space  복구 Shift + f3  대소문자 변경
예시
code
예시 표시
Result
Inside first_space
Mismatch
Pattern
(-2,-2) | (-2,-1) | (-2,0) | (-2,1) | (-2,2)
(-1,-2) | (-1,-1) | (-1,0) | (-1,1) | (-1,2)
(0,-2) | (0,-1) | (x,y) | (0,1) | (0,2)
(1,-2) | (1,-1) | (1,0) | (1,1) | (1,2)
(2,-2) | (2,-1) | (2,0) | (2,1) | (2,2)
글자설명
(x1, y1)
(x2, y2)
(xm, ym)
Partition
예시
Code

## Slide 18
-
-
-
-
-
Backup Page

## Slide 19
Motor
Search
Sorting
Recursion
Backtracking
Greedy
Dynamic Programming
Pattern
Divide and Conquer
Mathematical
Geometric
Bitwise
Randomized
Branch and Bound

## Slide 20
3. Recursion
제목 내용
형식 모음
그림 설명
글자
코드
메인 내용
Ctrl+ =  아래첨자 Ctrl + shift + =  윗첨자 Ctrl + space  복구 Shift + f3  대소문자 변경
예시
code
예시 표시
Result
Inside first_space
Mismatch
Pattern
(-2,-2) | (-2,-1) | (-2,0) | (-2,1) | (-2,2)
(-1,-2) | (-1,-1) | (-1,0) | (-1,1) | (-1,2)
(0,-2) | (0,-1) | (x,y) | (0,1) | (0,2)
(1,-2) | (1,-1) | (1,0) | (1,1) | (1,2)
(2,-2) | (2,-1) | (2,0) | (2,1) | (2,2)
글자설명
(x1, y1)
(x2, y2)
(xm, ym)
Partition
예시
Code